## Slide 1
총괄연구기관 : 서울대학교
참여연구기관 : 세종대학교, 한국항공대학교, 연세대학교, 홍익대학교, 한국과학기술원, 단암시스템즈
2024년 09월 24일 (화)
발표자 : 기창돈 교수
(1세부 연구책임자)
무인이동체 원천기술 개발사업 / 탐지 및 인식 연구단
위성항법 정밀도 향상 및 무결성 확보기술 개발

## Slide 2
1세부 연구목표
불릿 예제 단계 1
  불릿 예제 단계 2
  불릿 예제 단계 2
위성항법 정밀도 향상 및 무결성 확보기술 개발
위성 항법보강시스템을 활용한 측위 정확도 향상기술 개발 (절대항법, 개활지, 세부기술1,2)
다중 경로 탐지 및 대응기술 개발 (절대항법, 도심지, 세부기술3)
다중 무인이동체용 상대벡터 및 무결성 기술 개발 (상대항법, 개활지, 세부기술4)
절대 및 상대 항법용 cm급(반송파) 정확도 및
무결성 기술 개발
도심 환경용 m급(코드) 정확도
다중경로(Multipath)
저감기술 개발

## Slide 3
I. 연구 진행 현황

## Slide 4
세부기술1
제안 기술 소개
가용범위 확장 (>100km)을 위한 분리형 Network RTK 보정정보 생성 기술
오차 합계
위치
대류층
위성 궤도
전리층
위치
기존 :
위성 궤도 + 전리층 + 대류층 총합
제안 :
전리층
대류층
[Network RTK 보정정보]
(요소별 보정정보)
위성 궤도
기존 기술의 한계
  현재 정밀항법(Network RTK) 기법의 가용범위는 50~70km
  기후변화(강우, 태풍) 발생시 측위 정확도 저하
제안 기술의 특징
  가용 범위 확장 (50km -> 100km)
  악천후 대비 강건성 확보
  실시간 (초기 수렴 시간 < 60 sec) 위치 결정
  최소 기준국 설치로 서비스
  (전국 기준국 수 : 50개 -> 20개)

## Slide 5
세부기술1
연구 추진 계획
1단계
2단계
분리형 보정정보 생성 알고리즘 설계
시뮬레이션 데이터기반 성능 검증
위치 정보
시뮬레이션 SW
시뮬레이션 데이터
User
5cm
50km
네트워크
기존 (전리층 + 비전리층)
전리층
비전리층
전리층
대류층
궤도
주파수 조합
정밀 궤도
live signals
5cm
실시간
보정정보
실측 데이터기반 성능 검증
테스트베드 활용 성능 검증
  테스트베드 선정
  테스트베드 기동 테스트
보정정보 생성 실시간 SW 개발
  데이터 수집 기술 (GNSS 원시 측정치 / 정밀 궤도)
  보정정보 생성 기술
  보정정보 방송 기술
기술 실증기 탑재 성능 검증
현재

## Slide 6
세부기술1
연구 진행 현황 [1/2]
정밀 보강항법 시스템 인프라 구축 진행 중
  100km 반경 기준국 네트워크 테스트베드 최종 선정 완료
  실시간 기준국 데이터 수집 SW 개발 완료
  실시간 보정정보 방송 SW 개발 완료
GANH
CHUL
SEOS
YEOJ
1차
(50km)
기준국 테스트베드
데이터 수집
실시간 SW
보정정보 방송
실시간 SW
보정정보 생성
준실시간 SW
기준국 데이터 파일
보정정보 파일
실시간 SW 개발 중
(당해년도 완료 예정)
다중 기준국 NTRIP 통신
RTCM 메시지 decoder
데이터 시각 동기
위성 궤도/시각 계산
TCP/IP 기반 통신 서버 구축
보정정보 메시지화
보정정보 스케쥴링

## Slide 7
세부기술1
보강항법 시스템의 기능 구현 완료 (데이터 수집 & 보정정보 방송)
연구 진행 현황 [2/2]
수평 오차 (RMS) : 2.3cm
수직 오차 (RMS) : 4.7cm
5cm
분석일 | 2023.09.25
시간 (UTC) | 9 AM ~ 10 AM
Mask angle | 15 deg
GUMC
SEOS
미지 정수 결정 [%] | Not fix | Correct | Wrong
 | 4 | 96 | 0
Real time precise orbit
[보정정보 파일]
준실시간 SW
수평 오차 (RMS) : 2.3cm
수직 오차 (RMS) : 4.7cm
5cm
미지 정수 결정 [%] | Not fix | Correct | Wrong
 | 4 | 96 | 0
보정정보 수신 결과
(후처리 사용자 SW)
[TCP/IP]
보정정보 방송 SW
[보정정보 파일]
SW 개발 결과
보정정보 생성 PC와 다른 PC에서 수신

## Slide 8
제안 기술 소개
세부기술2
실시간 정밀 항법(< 5cm, 2Hz)을 위한 다중위성군 Network RTK 측위 기술 제안
연구 필요성
  실시간 정밀한 위치의 높은 가용성 필요
  실시간 프로세스의 연산량 경량화 필요
  저가 수신기의 정밀 위치 산출 소요 시간 감소 필요
제안 기술의 특징
  다중 위성군 Network RTK 측위 기술을 통해 정밀 위치의 가용성 및 연속성 보장
  보정정보 재조합 알고리즘을 통해 측위 정확도 향상
  정밀 위치의 산출 소요시간 감소 및 연속성 향상 방법 제안
  양호한 측정치 선별 및 다중 위성군 최적 조합 선별 방법 제안

## Slide 9
세부기술2
연구 추진 계획
정밀 측위 알고리즘 설계
  미지정수 결정 및 검색 공간 축소 알고리즘 설계
     최적 미지정수 검색 연산량 절감 및 Fix Rate 향상
  다중 위성군 신호 분할/결합/선별 알고리즘 설계
     최적 위성 선별 기법 대비 연산량 감소 확인
1단계
시뮬레이션 데이터 기반 성능 검증
  1단계 정량적 목표 달성 확인 (항법 지원 반경 : 50km 이내, 항법 정확도 : 20cm 이내, 원시데이터 제공주기 : 0.5 Hz)
준실시간 정밀 항법 SW 고도화 및 보완
  다양한 운용환경에 대한 위성 선별 알고리즘 성능 검증 완료
보정정보 재조합 알고리즘 보완
  재조합 알고리즘 성능 비교 및 검증
정밀 측위 해 분리 비교 및 보호수준 산출 알고리즘 설계
  정밀 측위 기반 위치해 분리 비교 및 보호수준 산출 작동 검증
  정밀 측위 SW 내 결합 및 성능 검증
실시간 정밀 항법 SW 개발 및 검증
  실시간 임베디드 SW로 고도화 작업 진행
    준실시간 SW 측위 결과와 비교시 오차율 1% 미만 목표
    100km 반경 실시간 테스트베드 정밀 측위 성능 검증
2단계
현재

## Slide 10
세부기술2
연구 진행 현황 [1/2]
정밀 측위 SW - 위성 선별 알고리즘 결합 및 성능 보완
  정밀 측위 SW 내 위성 선별 알고리즘 결합 및 성능 분석
  정밀 측위 시스템에 대한 위성 선별 알고리즘 보완
  위성 선별에 의한 연산시간 급증 구간에 대한 분석 및 보완 완료
정밀 측위 기반 보호수준 산출
  RTK 기반 SS-RAIM를 통한 무결성 연구를 진행
  선별된 위성 조합을 활용하여 수평 및 수직 보호 수준을 산출
  실측 데이터 기반 보호수준 산출 알고리즘 검증

## Slide 11
세부기술2
연구 진행 현황 [2/2]
보정정보 재조합 알고리즘 보완
  각 기상상황별 재조합 알고리즘에 따른 측정치 잔차 분석
  공간 비상관 오차 완화 및 측위 오차 감소 확인 (항법 정확도 < 5cm)
실시간 임베디드 SW 개발 및 검증
  MATLAB 기반 준실시간 정밀측위 SW 를 C++ 기반 실시간 임베디드 SW로 개발
  모듈별 SW 개발  MATLAB 기반 처리결과와 비교 검증 수행
  C++ 기반 정밀 측위 모듈 개발 완료 (MATLAB 처리 결과와 일치)
(완료)
(당해년도 완료 예정)

## Slide 12
세부기술3
제안 기술 소개
다중경로 환경에서의 측위 정확도 향상을 위한 딥러닝 기반 다중경로 탐지 및 대응 기술
기존 기술의 한계
  기존의 기계학습 기법을 이용한 다중경로 탐지 기술의 정확도는 학습되지 않은 환경에서 테스트 시 55.3% 수준
  *CMC 측정치 변화량을 통해 다중경로 오차를 계산할 수 있으나, 근사로 인한 누적 오차로 정확도 감소
제안 기술의 특징
  이중편파 안테나를 통해 기계학습/딥러닝에 적용할 수 있는 다양한 측정치의 특징(feature) 추출
  큰 측위 오차를 유발하는 NLOS-only 신호 제거 가능
  LOS+NLOS 신호는 상황에 따라 CMC 측정치를 활용하여 다중경로 오차를 계산하여 보정하거나, 제거한 후 LOS-only 신호만을 이용하여 측위
이중편파 안테나
GNSS measurements
CMC 변화량 및 GNSS 신호 분류 결과 기반의 측위 정확도 향상 알고리즘 적용 (LOS+NLOS: Correction or Exclusion, NLOS-only: Exclusion)
LOS-only
LOS+NLOS
NLOS-only
측위 결과
학습된 딥러닝 모델 기반의 GNSS 신호 수신 환경 분류 (다중경로 신호 탐지)
학습에 사용되지 않은 데이터로 테스트 시 82%의 다중경로 탐지 정확도 달성
다중경로 대응 기법을 적용하지 않은 경우 대비 46%의 측위 정확도 향상도 달성
* CMC : Code Minus Carrier

## Slide 13
세부기술3
연구 추진 계획
1단계
2단계
안테나 모듈 변경을 통한 다중경로 환경 탐지 기계학습 기법 연구
CMC 측정치를 활용한 측위 정확도 향상 기법 연구
현재
실측 데이터 취득 후 실시간 후처리 방식으로 성능 검증
다량 확보된 학습 데이터 및 딥러닝을 통한 측위 성능 향상 연구
무인이동체용 실시간 알고리즘 및 HW/SW 모듈 개발
  다중경로 탐지 및 대응 HW 모듈 제작
  무인이동체용 실시간 알고리즘 및 임베디드 SW 개발
  모의 다중경로 환경 지상 테스트베드 구축
무인이동체 탑재 지상통합시험 및 테스트베드 기반 성능 검증
자체 무인이동체를 활용한 실증 및 성능 최적화

## Slide 14
세부기술3
연구 진행 현황 [1/2]
이중편파 안테나
세부기술 3: 다중경로 상황 탐지 및 대응 모듈
수신기 1 실시간 GNSS 원시 측정치
수신기 2 실시간 GNSS 원시 측정치
임베디드 보드
[SW]
실시간 다중경로 탐지 및 대응 소프트웨어
RS232 to USB (.ubx format) 1 Hz Measurements
RS232 to USB (.ubx format) 1 Hz Measurements
실시간 수신기 추정 위치 디스플레이
USB (NMEA format, 1Hz)
수신기 1
수신기 2
실시간 수신기 추정 위치 디스플레이용 노트북
GNSS 수신기
임베디드 보드
이중편파 안테나
다중경로 탐지 및 대응 HW 모듈 제작 (제작 완료)
  이중편파 안테나, GNSS 수신기, 임베디드 보드 기반의 HW 모듈 제작
  GNSS 수신기의 RS232 포트와 임베디드 보드의 USB 포트를 연결하여 UBX 프로토콜을 통해 실시간 GNSS 원시 측정치 수신

## Slide 15
세부기술3
연구 진행 현황 [2/2]
무인이동체용 실시간 알고리즘 및 임베디드 SW 개발 (진행 중)
  실시간 다중경로 탐지 및 대응 SW 개발에 필요한 모든 모듈 개발 및 실시간성 검증 완료
  현재 다중경로 환경에서의 실시간 SW 성능 검증 진행 중
이중편파 안테나
[실시간 다중경로 탐지 및 대응 SW]
GNSS 수신기
실시간 SW
UBX 데이터 수신 모듈
다중경로 신호 탐지 모듈
실시간 측위 결과 출력
실시간 RHCP 신호 (1Hz)
실시간 LHCP 신호 (1Hz)
GNSS 항법 메시지 디코딩 모듈
GNSS 측정치 파싱 모듈
측위 모듈
실시간 측위 결과 출력 (1Hz)
임베디드 보드
실시간 수신기 추정 위치 디스플레이
NLOS 신호 제거 및 다중경로 오차 보정 모듈

## Slide 16
세부기술4
제안 기술 소개
다중 무인 이동체의 자율 협업을 위한 상대 벡터 도출 및 무결성 확보 기술
2. 상대 벡터 무결성 보장 기술
측정치 고장 검출 기술
무결성 위협 정량화 기술
Error
1. 상대 벡터 도출 기술
이중차분 선형 관측식 구성
미지정수 및 상대벡터 도출
Relative vector
Protection Level
연구 필요성
  다양한 지역에서의 다중 무인 이동체의 자율 협업을 위해 상대 벡터 도출 및 무결성 확보 기술이 필요함
   전 세계적으로 상대 벡터 도출 연구는 초기 단계
  기존 RTK 기술은 무결성 정보는 제공하지 않음
  기존 RTK 기술 사용시 동적 무인 이동체간 상대 벡터 정확도 감소 및 긴 초기수렴시간 문제 발생
제안 기술 의 특징
정밀 상대벡터 도출 기술
  다수의 동적 이동체 간 정밀 상대벡터 도출
상대벡터 무결성 보장 기술
  상대기체 기반 모니터링을 활용한 정밀 상대벡터 무결성 보장 알고리즘 개발 및 성능 향상 연구 수행

## Slide 17
세부기술4
연구 추진 계획
측
준실시간 테스트베드
다중 무인이동체 상대벡터 도출 알고리즘 구성 및 시험 평가를 통한 검증
편대 비행실험을 통해 상대벡터 도출 알고리즘 검증
1-to-N RTK 상대벡터 도출 Antenna Array RTK (AARTK)
정량적 성능 평가 항목에 대한 성능 평가
준실시간 테스트베드 구축 및 실험 평가
  실증용 실시간 상대항법 SW/HW 검증
실시간 상대벡터 도출 알고리즘 강건성 보강
  듀얼 칼만 필터를 이용한 미지정수 성능 향상
  비행데이터를 이용한 사이클슬립 검출
실증기 탑재 실시간 상대항법 SW/HW 개발 및 검증
1단계
*거리 제한 없는 데이터 통신 위한 VPN 구성
실시간 상대항법 실증용 수신기
실험 드론(UAV)
임베디드 보드 + 무선랜카드
상용 Ublox F9P 수신기 및 안테나
수신기 모듈
위성 항법 신호
TCP/IP VPN 통신 데이터전송
2단계
GNSS Raw Data
목표치 50 cm 달성
목표치 0.5 Hz 달성
목표치 5분 달성
[VPN 통신]
상대항법 도출 임베디드 모듈 + LTE Linux OS 통신
시제품 GNSS 수신기 및 안테나
실증기 (UAV)
실증기 탑재 상대항법 SW/HW
미지정수 해 산출시간
상대벡터 정확도
갱신주기

## Slide 18
세부기술4
연구 진행 현황 [1/2]
다중 GNSS 측정치를 이용한 미지정수 해 산출 및 상대벡터 도출 기법의 실시간 SW/HW 성능을 검증함
, Float Solution
Rover3
Base
실시간 상대항법 장비의 SW/HW 검증 및 시험 평가
  시제품 수신기와 실시간 상대항법 SW 개발 (연동 실험 진행중)
    실시간 수신기 원시 데이터 수신 및 LTE 데이터 통신, 실시간 상대항법 SW 등의 연동 실험
  실시간 상대항법 SW 성능 검증 (상용 수신기를 이용한 후처리 모드)
    준실시간 SW대비 오차율 0%, 실시간 runtime 평균 47.7% 개선
다중 무인이동체 간(1-N) 상대벡터 도출 기법
  가용 측정치가 부족한 환경에서 다중 무인이동체를 활용한 AA RTK 기법 개발
  AA RTK 기반 위성 신호 고장 검출 모니터링 연구
Rover1
Rover2
▲ LAMBDA Ratio 결과 차이
▲ 상대벡터 결과 차이 [m]
▲ 실시간 SW 연산 속도 개선
,
Fixed integers and baseline (1-to-1)
,
Fixed integers and baseline (1-to-1)

## Slide 19
ㅅ
상대기체 기반 모니터링 알고리즘을 활용하여 상대 벡터 무결성 보장
  본 과제의 상대벡터 서비스 목표 범위(50 m)내에서 무결성 보장 달성
상대벡터 무결성 서비스 보장 범위 확장 및 성능 향상을 위한 이론 연구 수행
  2단계에서 상대기체 기반 모니터가 아닌 단독 기체 모니터를 활용한 무결성 보장 기법 및
  관성항법 장치를 활용한 강건성 향상 연구
  상대 벡터 무결성 보장 범위를 km 수준으로 확장 가능성 확인
세부기술4
연구 진행 현황 [2/2]
무결성 보장 알고리즘 개발 및 성능 향상을 위한 추가 연구 수행
상대기체 기반 모니터
(Eph., CCD,…)
Base
무결성 보장 범위
목표 : ~ 50 m
상대 벡터 (m)
시간 (s)
▼ 1단계 연구 내용 결과
모니터 정상 작동 확인
보호 수준 검증
무결성 기능
On
무결성 기능
Off
위성 고장 상황을
가정하여 검증 수행
무결성을 고려한 미지 정수 검증 방법 제안
고장 주입 시 큰 오차 발생
cm 수준 오차 유지
고장 주입
위치오차
보호수준

## Slide 20
위탁과제
연구 진행 현황
SW 구현 및 연동
  세부 기술 개발 알고리즘 실시간용 C 코드 변환 및 결과 확인
  내부 chip간 시각 동기화 완료
  Protocol 점검 및 연동 시험 완료
  측정치 생성 및 통신 주기 단축 진행중
Pixhawk4 호환성 확보 방안 도출
  PX4 센서 통합 구조 및 time delay 관련 요구조건 파악
  PX4 와의 호환성 확보를 위하여 기존 GNSS 목표 (output rate 2Hz) 대비 성능 향상 (>4Hz) 필요
  개발되는 하드웨어보다 상향된 output rate 확보를 위한 추가적인 알고리즘 개발 필요
Pixhawk 연동을 위한 Hardware Flexibility 확보 방안
  할당된 임무 또는 연동되는 FC의 종류(또는 버전)에 따라 수신기의 요구 성능 상이
  Pixhawk 등 다양한 FC (또는 버전)에 능동적으로 대처하기 위하여 Hardware Flexibility 확보 필요
  효율적인 Hardware Flexibility 확보를 위하여 RF 특성상 변경이 어려운 항법 신호 수신부와 유연한 확장이 가능한 프로세싱부 별도 개발 예정
프로세싱부
신호 수신부
규격 | 목표값
수신 대역 | GPS L1/L2C/L5 GLONASS G1/G2 Galileo E1/E5b/E5a Beidou B1I/B2I/B2a
출력 데이터 | 위치해 측정치(의사거리, 반송파 위상 등) 궤도력 정보
전원 | 5V / 0.5A

## Slide 21
II. 연구 개발 계획

## Slide 22
세부기술1 & 2
실시간 정밀 보정정보 생성 SW 개발 및 실시간 정밀 측위 SW 개발
실시간 정밀 보정정보 생성 SW 개발
  C++기반 분리형 정밀 보정정보 생성 실시간 SW 개발
실시간 정밀 항법 SW 개발 및 검증
  정밀측위 SW 와의 위치해 분리 비교 알고리즘 결합
  PX4와의 호환성 확보를 위한 Output rate 향상 알고리즘 개발
    PX4의 Output rate 요구조건 (>4Hz) 도출을 위한 반송파 time-difference 기반 측위 update 알고리즘 연구
    Output rate 대비 연산량 상승폭 절감을 위한 효율적인 알고리즘 보완
GANH
CHUL
SEOS
YEOJ
1차
(50km)
기준국 테스트베드
실시간 정밀 보정정보 생성 SW
실시간 정밀 항법 SW
실시간 데이터 수집 SW
실시간 보정정보 방송 SW
실시간 보정정보 생성 SW
실시간 정밀 측위 모듈
위치해 분리비교 및
보호수준 산출 모듈
위치 오차 & 보호 수준

## Slide 23
세부기술3
다중경로 탐지 및 대응 실시간 SW 성능 검증 및 지상 테스트베드 구축
다중경로 환경에서의 실시간 SW 성능 검증
  다중경로 탐지 및 대응 HW를 탑재한 성능 검증용 rover 제작 완료
  다중경로 환경에서의 다중경로 탐지 및 대응 실시간 SW 성능 검증 예정
모의 다중경로 환경 지상 테스트베드 구축
  모의 다중경로 환경, 무인이동체 궤적의 참값(ground truth)을 생성할 수 있는 시스템을 포함한 지상 테스트베드 구축 예정
▲ 다중경로 탐지 및 대응 HW를 탑재한 성능 검증용 rover

## Slide 24
세부기술4
정밀 상대벡터 도출 실시간 SW/HW 성능 검증 및 시험 평가
다중 무인이동체를 활용한 동적 및 정적 운용 환경에서 시험 평가 진행
  상대항법 장비의 정량적 성능 검증 지표 도출 (RMSE, TTFF, 갱신 주기)
  상대항법 모듈 SW/HW 보완
  실증기 자율협력 모듈과의 연동 시험 및 입출력 패킷 통신 시험
▲ 다중 무인이동체 실시간 SW 시험 평가
실시간 SW 시험 평가 및 성능 검증
항법 성능 검증용 고정밀 수신기
Master UAV
Follower UAV
Follower UAV
상대항법장비
상대벡터 도출 결과
GNSS Raw Data
[C 코드 기반 실시간 SW]
상대항법장비
상대벡터 E,N,U RMSE (cm)
상대벡터 갱신 주기 (Hz)
미지정수 Fix Ratio (%)
미지정수 산출 시간 (TTFF)
실시간 SW의 정량적 성능 검증 지표
상용 RTK 수신기
  산출된 무결성 파라미터 검증
Reference
상대벡터 도출 결과
[상용 RTK SW]

## Slide 25
III. 기술 실증 계획

## Slide 26
세부기술 1 & 2
실시간 정밀 보정정보 생성 SW & 정밀 측위 SW 실증
검증용 데이터 수집 실험 및 실시간 SW 성능 검증
  다양한 조건에서 기준국 테스트베드와 사용자 실험 데이터 수집 후 데이터베이스화
  검증용 데이터 재방송을 통해 실시간 SW 성능 검증
[기준국 데이터베이스]
[사용자 데이터베이스]
기상 환경
[보정정보 생성 PC]
실시간 보정정보 방송
데이터 수집
데이터 수집
재방송
재방송
100km
[사용자 임베디드 PC]
5cm

## Slide 27
세부기술3
실시간 다중경로 탐지 및 대응 SW 실증
다중경로 탐지 및 대응 HW 모듈을 탑재한 실증용 차량 구성
  실증용 차량에는 위치 참값 생성용 GNSS/INS 통합장비 탑재
  드론 보다는 빌딩 사이를 달리는 차량이 다중경로의 영향을 더 받기 때문에 더 어려운 환경임
실증 진행 계획 (2025년도 이후)
  차량 주행 과정 비디오 녹화
  다중경로 대응 실시간 측위 결과 디스플레이에 출력 및 녹화
  실시간 실증 이후, 수집된 실주행 데이터를 바탕으로 실시간 다중경로 탐지 및 대응 성능 검증
▲ 실증용 차량 예시
정적/동적 환경 다중경로 시나리오
실시간 GNSS 원시 측정치 데이터 수집
[다중경로 탐지 및 대응 SW를 탑재한 임베디드 보드]
실시간 측위 결과 출력
실시간 수신기 추정 위치 디스플레이
GNSS/INS 원시 측정치 데이터 수집
상용 GNSS/INS 후처리 소프트웨어
후처리된 위치 정보 참값 획득
다중경로 탐지 및 대응 성능 검증

## Slide 28
세부기술4
실증기사업 (자율~) 지상 연동시험(2024 10월 예정)
자율협력모듈 지상시험 시나리오
RS232 통신사용 1Hz 주기로 Binary Format 형식의 String 자료형 상대항법정보(ENU)를 전송
String 자료형은 구분자를 통해 파싱, 문자열들을 합친후 String to Float 변환을 통해 상대벡터 ENU좌표 확인
상대항법장비(5V)와 자율협력모듈(12V) 통신(TTL to RS232 신호 레벨 컨버팅) 자율협력 모듈에 상대벡터 정보 전달 확인 Serial, Binary Format 의 전송 결과 확인 (Terminal창 결과확인)
임베디드 PC
위성항법신호
FOLLOWER 1,2
GNSS 수신기 및 안테나
USB to Serial
자율 협력 모듈
RS232 Signal 12V
TTL to RS232
컨버터 모듈
TTL Signal5V
RS-232
상대항법정보 , Binary Format
통신방식
검증 항목 | 세부 시험항목
상대항법 장비 내부통신 | 임베디드PC의 GNSS 원시 데이터 수신 및 원격 접속확인 MASTER 임베디드 PC와 FOLLOWER 임베디드 PC의 데이터 통신 (TCP/IP) 확인 상대위치 도출 결과 확인
상대항법장비/ 자율협력모듈 연동시험 | 상대항법 장비와 자율협력 모듈간 통신 연결 확인 (RS-232) 상대항법 장비와 자율협력 모듈간 데이터 통신 (상대위치전달 확인)
자율협력모듈 지상시험

## Slide 29
IV. 연구 성과

## Slide 30
정량 연구성과
(단위: 건)
구분 |  | 학술지 |  | 학술대회 |  | 특허 |  | 기술이전 /실용화 | 시제품 | S/W 등록 | 기술문서
 |  | 국제 | 국내 | 국제 | 국내 | 국제 | 국내 |  |  |  | 
1차년도 (2023년) | 계획 | 4 | 4 | 4 | 6 | - | 3 | - | - | - | -
 | 달성 | 6 | 6 | 17 | 31 |  | 2 |  |  |  | 
2차년도(2024년) | 계획 (총 : 22) | 4 | 4 | 4 | 6 | - | 3 | - | - | 1 | -
 | 9월 달성 (총 : 17) | 3 | 2 | 2 | 8 |  | 2 |  |  |  | 
 | 12월 달성 (총 : 40) | 6 | 6 | 7 | 17 |  | 3 |  |  | 1 | 
3차년도(2025년) | 계획 | 4 | 4 | 4 | 6 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 1
4,5차년도(2026-7년) | 계획 | 4 | 4 | 4 | 6 | - | 3 | - | - | - | -

## Slide 31
무인이동체 원천기술 개발사업
탐지 및 인식 연구단 총괄
Advanced Detection and Recognition Technology Development for Unmanned Vehicles
경청해 주셔서 감사합니다